# 1. Область применения

1. 1 . Технологическая карта со ставлена на производство работ по забивке составных железобетонных свай на объектах.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входя т:

планировка территории;

геодезическая разбивка осей и мест забивки свай;

погружение нижней сваи;

стыковка нижней и верхней свай;

окончательное погружение составной железобетонной сваи.

1. 3. Технологическая карта предназначена для составления проектов производства работ и с целью ознакомления рабочих и инженерно- технических работников с правилами производства работ.

1 .4. При привязке технологической карты к конкретному объекту и услови ям строительства уточняются схемы производства работ, объемы работ, к алькуляц ия затрат труда, средства механизации.

# 2. Назначение составных железобетонных свай

2.1. Составные железобетонные сваи применяют в тех случаях, когда использование свай длиной менее 12 м по грунтовым условиям невозможно.

2.2. Составные сваи применяются для устройства фундаментов жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений для условий г. Москвы.

2.3 . Составные сваи могут применяться во всех видах грунтов. Оп иран ие свай, когда на глубине более 9 - 11 м залегают прослойки слабых грунтов, невозможно по условиям деформативнос ти.

2.4 Составные сваи предназначены для использования в фундаментах зданий и сооружений с передачей на них вертикальных сжимающих нагрузок.

2.5. Для работы на выдерживаю щ ие нагрузки составные сваи могут использоваться только в качестве анкерных при проведении статических испытаний.

Стыки составных свай также проверяются на выдерживающую нагрузку.

2.8. Составные сваи могут применяться как в виде висячих, так и в виде свай - стоек.

2.7. Применение составных железобетонных свай для фундаментов под оборудование с большими динамическими нагрузками не рекомендуетс я .

# 3. Испытание свай

3.1. Проверка несущей способности свай на стадии пробной бойки осу щ ест вл яет ся динамическими и статическими испытаниями.

3.2. Динамические испытания свай должны производиться молотом, отношение массы ударной части Q которого к массе сваи с наголовником q составляет Q / q ≥ 0,5.

Если указанное соотношение масс не соблюдается, рекомендуется н азначить статические испытания свай, а данные динамических испытани й использовать только в к ачестве кон трольных.

3 . 3. Провед ение динамически х испытаний составных свай должн о быт ь пред усмотрен о проектом после «отдыха», минимальная продолжительность которого (п. 6. 2 главы СНиП 11 -Б.5-6 7) - 3 суток в песчаных грунтах, 6 суток - в глин истых.

3.4. Определе н ие н есущей способности составных свай по результатам динами чески х и спытаний производится по СНиП 11-Б.5-67 и «Указаниям по контро лю за динамическ ими испытаниями свай», выпущенным управ лением «Моспроект».

3.5. При строительстве уникальных зданий и сооружений, а также при кол и честв е свай под одним корпусом более 500 статические испытания составн ых свай обязательны.

Статические испытания проводятся в соответствии с ГОСТ 3688 -6 9 «Сваи и сваи-оболочки. Методы полевых исп ытаний».

3.6. Е сли проекто м предусмотрены составн ые сваи- стойки и погружение их производится легкими молотами , в связи с чем нет уверенности, что они обеспечивают требуемое заглубление свай в слой крупнообломочного грунта, - несущая способность таких свай должна быть проверена статическими испытаниями.

3.7. При проведении динамических испытаний свай рекомендуется ру к оводствоваться и разработками института «НИИМосст рой» Главмос строя (ВСН 156- 79).

# 4. Конструктивная схема составных свай

4.1. Составная свая состоит из элементов 2-х видов - н и жнего и в ерхнего. Номенклатура элементов составных свай приведена на листе 1.

4.2. Нижний элемент составной сваи ( СС Н) изготавливается с острием и имеет в верхней части закладную деталь для соединения. Верхний элемент составной сваи (ССВ) имеет анкерную деталь на нижнем конце для соединения.

4 . 3. Конструктивная схема стыка составной сваи при помощи сварки приведена на листе 1.

4.4. Защита элемента стыка выпол н яется:

к у збасслак ом за 2 раза при грунтах без агрессивного воздействия;

эпоксидной краской ЭФА Ж С (ВСН 007-67, ВНИИГ им. Б. Е. В еде неева, Лен ин град, 1967) при грунтах с сильным агрессивным воздействием;

в соответствии со СНиП II-28-73 «Защита строительных конструкций от корроз и и» (дополн ительная глава 6 введена в действие с 1.1.76 г. Госстроем СССР, постан овление № 57 от 17.4.75 г.) при грунтах со слабым и средним агресси вным воздействием.

# 5. Организация и технология строительного процесса

5.1. Пр и п роизводстве работ по забивке составных железобетон ных свай н еобходи мо руководствоваться « Техн ическими указаниями по применению составных железобетонных свай для условий г. М осквы» Мос проекта-1 (1978), СНиП III -9 -74 «Основания и фундаменты. Производство и приемка рабо т», технологическ ой карт ой треста Мос оргст рой на забивку свай для домов повышенной этажности с проведением динамических и статических испытаний свай (арх. № 7935), ВСН-91 -74, ВСН 157-79; ВСН 156-79; ВСН 1 24-76, разработанн ым НИИМосст рое м, СНиП III-4-80 «Техн ика безопасности в строительстве» и други ми нормативными документами.

5 . 2. До начала работ по забив ке свай должен быть составлен и согласован с заводом-и зготовителем график поставки комплектов свай на строительную пл ощад ку.

5. 3. Поставляемые на объект элементы составных свай должны име ть сопроводит ельную документац ию на каждую партию свай в соо тветствии с требованиями ГОСТ 1 0628-63.

5.4. Склад и ровани е элементов свай по но мен кл атуре на стройпл ощ адки должно производиться в штабеля . Эле менты свай в штабеле до пуск ается ук лады вать в два ряда по пять штук.

5.5. Для забивки состав н ых свай могут исп ользоваться подвесн ые молоты, дизель-молоты (штан гов ые и трубчатые) и паровоздуш ные молоты.

Рекоме н дуется преи мущественн о по пользовать штанговые дизель- молоты. Погружение состав ных свай в ибропогружателями н е до пускается.

5.6. После уст ан овки сваи на точку забивки отклонение остри я сваи от проек тного положения в плане д олжно быть не бо лее 1 см. Копровая стрела и свая должны быть п риведен ы в вертикальное п оложение с соблюдени ем соосности сваи и молота.

5.7 . Начало погружения нижн его э лемента до лжно производиться один очными ударами с небольшой в ысоты падени я ударно й ча стью молота. При этом особенно строго необходимо следить за правиль ным п ол оже ни ем элемента как в плане, так и по вертикали. К полной забивке можн о п ереход ить только после того, как будет обеспечено погружение э лемента в зад анной точке и в заданном направлении.

5.8. В процессе забивки элементов сваи должно вестись наблюдение за соответствием скорости погружения хар акт еру грунтовых пластований. Быстрое погружение сваи, когд а ее острие п рохо дит пл отн ые слои грун та, мож ет свиде тельствоват ь об ее изломе. В этом случае след ует п ре крати ть забивку и вы звать пред став ителя проектной органи зации для п риня тия соо тветств ующего решения.

5.9. Наращи в ан ие сваи и соединен ие э лемен тов м ежду со бой прои зводит ся по мере погружения каж дого предыдущего элемен та ССН на вы соту 0,7 - 1,0 м от по верхности грун та. Соедин ение н ижней и верхн ей свай производя тся посредство м электродуговой сварки закладных деталей. Сварн ой стык состав ной св аи приведен на ли сте 1 .

5. 1 0. В про цессе забивки составн ых свай особое внимани е должно быть уделено техни ческому состоянию м олота, так как для пе редачи на сваю в сей энергии удара продольные оси ударной части молота и элемента свай должн ы совпадать, т.е. удар дол жен быть центральным.

5. 1 1. В случае, если п ри заби вке составной сваи нижний элемент отк лонился от проектн ого положения, необходимо:

чтобы ось молота со в пала с осью св аи, е сли п озв ол яет конструкци я стрелы в соответствии с наклоном сваи;

л и бо передвинуть копер и продо лжать забивк у сваи в данном положении.

5. 1 2. Число забивных свай, имеющ их тан ге нс угла наклона продольной о си и вертикали (1/1 00), не должно превыш ать 25 % от общего количества свай п од здание или сооружен ие.

Если сваи, погруженные с н аклоном в одну сторону, расположены в свайном поле группами, нео бхо димо забить доп олните льные св аи. При располо жении в отдельн ых местах свай с н аклоном дополни тельные меры по усилению свайн ого поля не требуются.

Если с в аи при о дн орядн ом распо ложени и погружен ы по всему ряду или частично с нак лон ом в одну сторону, необходи мо заби ть дополнительн ые св аи по второму ряду в направлении, противополо жном отклонявшемуся ряду свай, с таким расчетом, что бы допо лнительными св аям и создавалось ш ахматное расположение свай.

5.13. Применение ка ких -либо п рокладок в стык ах составных свай, как правило, не допуск ается.

5.14. При погру ж ении со ставных свай в сложных ин женерно-геологи че ских условиях (наличие п ро сло ек п лотного п еска толщиной от 2 до 10 м ), к огда невозможно погрузить составны е сваи за требуемую глубину имеющ имся оборудованием, могут быть пре дусмотрен ы следующи е меры, обле гчающ ие погружение свай:

пр и мен ени е более тяжелого молота,

погружени е свай с лидерным бурени ем.

5. 15. При по гружении составн ых свай в зимнее время слой промерзшего грун та в точке засып ки д олже н быть пройден про бой нико м, бурени ем.

При глубине п ромерзания более 0,3 м ре комендуется производи ть или отт аив ание грунта в местах заб ивки прогрев ом с помощью ТЭНов, или пробивку лиди рующих от верс ти й специальной желонкой к онструкции СУ-24 Гла вмосст роя, или бурение ямобуром.

5. 16 . Забивка железобетонных соста вных свай- стоек, прорезающих толщин у слабых грун тов и опирающихся на скалу, должн а производ иться с ос торожнос тью во избеж ан ие разрушения св ай. При резком и внезапном уменьшении отк азо в следует прекратить бойку, если по данным проекта острие свая близко к кров ле ск алы.

5. 1 7. Погружение составн ых железобетон ных свай с лидерны м бурением необходимо выполнять в следующей последовательности.

С помощью буров вра щ ательного дви жения (ямобура и других сп ец иальны х устан овок ) устраивается ск важина глубиной и диамет ром в строгом соответствии с рекомендац иями проекта.

Устанавливается элемент н и жней составной сваи в скважину сваебойным агрегатом (или кран ом), при необходимости проводится его добивк а на высоту 0,7 - 1,0 м от поверхности грунта.

Производится соединение элементов нижней (погруженной) и верхней составной сваи на сварке.

При соединении в ерхний элемент сваи удерживается копром.

По окончан и и работ по устройству стыка свай произв одится полное погружение составно й сваи на проектную отметку.

Далее работы вы п олняются в той же последовательности.

Схемы орга н изац ии работ по погружению составных железобетонных свай приведены на листах 2 - 7.

5.18. В процессе погружен и я составных свай необходи мо вести журнал забивки свай (приложение 1).

5.19. Приемка погруженных составных свай должна произ в одиться на ос новани и:

проекта свайных фундаменто в ;

р а бочих чертежей элементов составных свай;

паспортов на изготовление элементо в составн ых свай;

актов геодезической разбивки свайных фундаментов;

исполнительных планов заб и вки свай;

журнала забивки св а й.

5 .2 0. Отк лонения составных свай от проектного положения в плане не должны превышать п риведенных в СН иП III -9-74 «Основания и фундамен ты. Правила про изводства и приемки работ».

5 . 21 . При емка фундамента на составных сваях оформляется актом, в котором должны быть указаны все дефекты, выявленные в процессе приемки, и срок их устранения и дана оценка качества работ.

5. 22. Забивк а составных жел езобетонных свай в ыполн яется составом звена, п ри веденным в графике выполнен ия работ (приложен ие 2).

5.23. Калькуля ц ия трудовых затрат приведена в приложении 3.

5. 24. Операционный контроль качества работ по забивке составных железобе тон ных свай выполняется в соответствии с требования ми СНиП III - 1- 76 «Орган изац ия строительного производства», СНиП III - 9-74 « Основания и фундаменты», ин струкции СН 47-74 и др. нормати вных документов.

С х ема операционно го контроля приведена в приложении 4.

5 . 25. При производ стве работ следует строго соблюдать пр авила по технике безопасности согласно СНиП III-4-80, системе стандартов безопасности труда (ССБТ) и « Прави лам устройств а и безопасной эксплуатация грузоподъемных машин».

# 6. Технико-экономические показатели

(на 100 шт. соста в ных желез обетонн ых свай)

Затраты труда                                      57, 1 3 чел.- дн.

Потре б ность в машинах                      24, 53 м аш .-см .

Стоимость затрат труда                      290,0 руб.

# 7. Материально-технические ресурсы

Основные материалы, строитель н ые детали

| Наименование | Марка | Един. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Железобетонная составная свая ни ж няя | ССН-8-30 | шт. | 1 00 |
| Железобетонная составная свая верхняя | ССВ-8-30 | шт. | 100 |
| Электроды | Э-4 2 | кг | 110 |

Машины, оборудование, и нструмент

| Наименование | Тип | Марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Сваебо йн ый агрегат | Гусеничный | Э- 1 0011 | 1 |
| М онт ажный к ран | На автоходу | КС- 3562А | 1 |
| Сварочны й аппарат | Переносной | ТД- 500 | 1 |
| Теодол и т | - | Т - 30 | 1 |
| Нивелир | - | Н-3 | 1 |
| Рулетка | - | Р С- 20 | 1 |

# Приложение 1

Наименование строительной организации _ ______________________________________ Объект ____________________________________________________________________ ЖУ РНАЛ З АБИВКИ СВАЙ (с № ______ по № ______) Н ача ло _______________________________ Оконч ан ие __________________________ 1 . Система копра ___________________________________________________________ 2. Тип молота ______________________________________________________________ 3. Масса уда рной части мо лота ____________________________________________ кг с 4. Д авление (в озд уха, па ра) _______________________________________________ ат м 5. Т и п и масса н аголовн ика _______________________________________________ кг с Св а я № _____________________________________________ (по плану свайного поля) 1 . Дат а заби вки ____________________________________________________________ 2. Марк а сваи _ _____________________________________________________________ 3 . Абсолютная отметка по верх ности грун та у сваи ______________________________ 4. Абсолютн ая отметка о стрия сваи ____ _______________________________________ 5. Прое к тный от каз, см ______________________________________________________ № залога Высота подъе ма р азн ой части мо лота, см Чис л о у даров в залоге Глу бин а пог руж ени я сваи от з алога, см О тказ от одно го удара, см Примечание 1 2 3 4 5 6 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Исполни тел ь _____________________________________ Под п ись _______________ ( ф амили я, им я, отчество)

# Приложение 2

# ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

# Приложение 3

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Основание (ВНиР) | Наименование работ | Един. измер. | Объем работ | Норма времени на един. измер., чел.-ч. (маш.-ч.) | Расценка на един. измерения, руб.-коп. | Затраты труда, чел.-дн. (маш.-смен) | Сумма, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 2-1-24, т. 2, № 10А | Пр е два рител ьн ая планиров ка дна к отлована бульдоз ером з а 4 п рохода в одном нап равлени и | 1 000 м2 | 4 | 0,22 | 0-17,4 | 0-11 | 0 -69 ,6 |
| § 2-1-25, № 10А | Окончат е льная планировка дна котлована | -«- | 4 | 0,27 | 0-2 1 ,3 | 0,14 | 0 - 85,2 |
| § 1-5 , № 6Б | Ск л адировани е свай при помощи автокрана | 100 т | 3,4 6 | 2,4 | 1-68 | 1,04 | 5 - 81 |
| § 12-31 , п. Е | Погружение нижней желе з обетонной сваи | 1 свая | 1 00 | 1,22 (0,61) | 0-76,8 (0 -4 8,2) | 15-25 (7,62) | 7 6- 80 (48-20) |
| § 22-1 , № 11г, № 1 4г | Соеди н ение нижн ей и ве рхней свай при помощи сварки (стыковка свай) | 1 0 п ог.м шва | 1 2 | 5,7 | 4 - 00 | 8 - 55 | 4 8- 00 |
| М. Н., § 4-1 -79 , № 5 А, 6А | Погружение состав н ой жел ез обетон ной сваи | 1 свая | 100 | 2,5 (1, 25) | 1-5 7 (0 -9 8,8) | 3 1 -25 (15,62) | 1 57- 00 (98,80) |
|  | Итого: |  |  |  |  | 57,13 24,53 | 290 - 00 (1 54- 36) |

# Приложение 4

# СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |  |
| --- | --- | --- |
|  | состав | способы | время | привлекаемая служба |  |
| производителем работ | мастером |  |  |  |  |  |
| Под гото вительн ые работы | - | Планиро в ка дна котлована. Выноска и з акреплен ие осей. Качество элементов составных свай. Наличие паспортов на сваи. Складирование свай | Нивел и ром, теодолитом, руле ткой, с тальным метром, в изуально | До начала и в процессе работ | Геод ез ическая служба, строите льная лаборато рия |  |
|  | Забивка составных сва й нижних | Качество свай. Центровка и вертикальность свай. Соответствие сваебойного агрегата | Теодолитом, от ве сом, ведение журнала забивки свай, виз уально | В процессе работ | Геодези че ская служба, отдел главного механика |  |
|  | Соединение н ижней и ве рхней свай | Центро в ка и вертикальность сваи. Качество сварки | Теодолитом, отвесом, ви з уально | В процессе и по окончании работ | Геодези че ская служба, строительная лаборато рия |  |
|  | Забивка соста вн ых свай | Качество свай. Центровка и вертикальность свай. Соответствие сваебойного агрегата | Теодолитом, отвесом, ви зу ально, в еден ие журнала забивки свай | В процессе работ | Геодез и ческая служба, отдел главного механика |  |
| Испыт а ние свай | - | Несущая способность св а й | Динамические и статические испытания | Пр и проб ной бойке и по требован ию проектной организации | Строитель на я лаборатория |  |

# Лист 1

# НОМЕНКЛАТУРА СОСТАВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

| Марка | Наименование изделия | Эскиз | Размеры, мм | Объем изделия, м | Проектная масса изделия, т | Марка бе то на | Альбом рабочих чертежей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина Д | ширина Ш | высота В |  |  |  |  |
| С СВ 8- 30 | Сва и со ста вные ве рхни е кв ад ра тно го сечени я с н ен ап рягаемой арматурой |  | 8000 | 300 | 300 | 0,7 2 | 1 ,73 | 300 | Р або чие ч ерт еж и Мосп ро екта-1, ар х. № 9 30 93 |
| ССВ 1 0- 30 |  |  | 10000 |  |  | 0,9 | 2,16 |  |  |
| ССВ 1 2-3 0 |  |  | 12000 |  |  | 1,0 8 | 2,59 |  |  |
| ССН 6- 30 | Сваи составные ниж н ие квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой |  | 6000 | 300 | 300 | 0,54 | 1,3 | 300 | -«- |
| ССН 8 - 30 |  |  | 8000 |  |  | 0,72 | 1 ,73 |  |  |
| ССН 10 - 30 |  |  | 10000 |  |  | 0 , 9 | 2,16 |  |  |
| ССН 1 2- 30 |  |  | 12000 |  |  | 1,0 8 | 2,59 |  |  |

СВАРНОЙ СТЫК СОСТАВНЫХ СВАЙ

Условные обозначе н ия :

1 - металличес к ие обоймы стык а, забетонирован ные в верхний и ни жний элем енты сос тавной св аи (выполнен ы из уголка);

2 - свая жел е зобе тонн ая кв адратного сечения (300×300 мм)

# Лист 2

# СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ЗАБИВКЕ СВАЙ (ПОДАЧА СВАЙ В КОТЛОВАН ВЫПОЛНЯЕТСЯ КРАНОМ)

П риме ча ния.

1. Наименьшее допусти мое расстояние по горизон тали от подошвы откоса выемки до б лижайших опор машин следует прини ма ть согласно СНиП III-4-80 , табл. 4.

2. Разгрузка свай на склад и подача к месту забивки осуществляется автокраном.

3. Забивку свай следует производить сваебойным агрегатом на базе экскаватора Э-10011 .

4. П ри выполнении сваебойных работ строго с облюда ть СНиП III-4-80.

Условные обозначения:

- начало и окончание ра бо ты механ изма;

- пандус для въезда и выезда сваебойного агрегат а;

- металлически е шты ри сва йны х рядов;

- за б итые сваи;

1                           - сваебойн ый агре гат;

2                           - автокр а н;

3                           - с в аи

# Лист 3

# СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАБОТ ПО ЗАБИВКЕ СОСТАВНЫХ СВАЙ

Услов н ые о бозначения :

СС Н - со ставная свая нижняя;

СС В - со ставн ая свая ве рхняя ;

- стык свай

Последовательность работ:

1. Забитая нижняя свая ( ССН ).

2. Соединение нижней и верхней свай на сварке.

3. Окончательное погружение составной сваи.

# Лист 4

# СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАБОТ ПО ПОГРУЖЕНИЮ СОСТАВНЫХ СВАЙ С ЛИДЕРНЫМ БУРЕНИЕМ

У сл овные обозначения:

С СН - соста вна я свая ниж няя;

ССВ - с оста вная свая ве рхняя;

- лидерная сква ж ина ;

- стык

Последовательность работ:

1. Погружение составной ниж н ей сваи в скважину.

2. Соединение составных ниж не й и верхней свай между собой на сва рк е.

3. Окончательное погружение составной сваи.

# Лист 5

# СХЕМА РАСКЛАДКИ СВАЙ КОПРОМ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА С НАВЕСНОЙ КОПРОВОЙ СТРЕЛОЙ

Условные обозначения:

1 - рабочая раскладка свай; 2 - база копра (экскаватор); 3 - крановая (опорная) стрела; 4 - рабочий трос со свайной подвеской; 5 - штабель свай; 6 - копровая стрела (навесная); 7 - молот; 8 - телескопическая распорка

# Лист 6

# СХЕМА ПОДТАСКИВАНИЯ СВАЙ ЧЕРЕЗ НИЖНИЙ ОТВОДНОЙ БЛОК

Условные о бозначени я:

1 - копер; 2 - копровая стрела; 3 - рабочий трос; 4 - молот; 5 - нижний отводной блок; 6 - строп; 7 - свая

# Лист 7

# СХЕМЫ СТРОПОВКИ СВАЙ

У сл овные обозначения:

1 - ст р оп 4-в ет ве вой грузоп од ъемность ю 10 т и дл иной стропа 6 м , арх. № 910М А треста Мосоргстрой; 2 - монтажная петля; 3 - дизель-молот; 4 - т рос на блок стрел ы копра; 5 - строп универсальный канатный грузоподъемн остью 3,2 т и длиной строп а 4 м, а рх. № 4996 М треста М осоргстрой

Примечание.

Сваи дл и ной 7 м и более при подъеме на копер стропуются возле специального штыря, вы ступающего из тела сваи .